## Slide 1
NVIDIA PHYSICS STACK · ROBOTICS SIMULATION
MJWarp · MJX · PhysX
机器人仿真后端对比、平台应用与 MjLab 选型建议
从计算架构、接触保真度到训练—验证工作流
MJX · JAX/XLA
MJWarp · CUDA
PhysX · Isaac
MjLab
基于《MJ Warp, MJX, Physx.md》与指定模板整理

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
核心结论与技术架构
三种后端不是互斥替代，而是面向不同任务的组合
02
接触物理与性能差异
动态分支、接触求解、摩擦模型与几何复杂度
03
人形机器人训练工作流
MJX 训练 → MJWarp 验证 → 真实机器人
04
PhysX 对比与引擎选型
任务形态 · 硬件平台 · 工程生态
05
MjLab 路线与应用附录
能力建设 · 新型机器人 · 焊接机器人 · 多物理场仿真
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
02

## Slide 3
01
DECISION / 核心结论
最佳答案不是单选，而是一条分层工作流
1
套组合策略
训练吞吐量 × 物理保真度 × 工程生态
按任务阶段切换后端， 比押注单一引擎更稳妥
01
MJX
训练引擎
大规模并行 · JAX 生态 运动策略 / 简单接触
02
MJWarp
验证与复杂交互
动态接触 · 复杂几何 灵巧操作 / 高保真验证
03
PhysX
工程与大场景
Isaac / Omniverse 生态 传感器 · 资产 · 通用仿真
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
03

## Slide 4
02
ARCHITECTURE / 底层计算
计算范式决定了各自擅长的物理问题
M
MJX
JAX / XLA
静态计算图
大批量同构环境
固定大小数据结构
TPU / GPU / Mac 可用
优势：向量化吞吐与 JAX 工作流
M
MJWarp
NVIDIA Warp / CUDA
SIMT 动态内核
线程可独立分支
仅计算活跃接触
面向 NVIDIA GPU
优势：接触丰富场景与复杂几何
P
PhysX 5
Isaac Sim / Lab
通用实时引擎
TGS 约束求解
大型场景与传感器
Omniverse 资产生态
优势：成熟工具链与工程集成
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
04

## Slide 5
02
PERFORMANCE / MJX vs MJWarp
接触越复杂，动态计算的价值越明显
50–100×
复杂操作任务
原文给出的 MJWarp 相对 MJX 性能量级（取决于场景）
4000+
并行人形环境
原文用于说明 MJX 在 运动策略训练中的吞吐优势
维度
MJX
MJWarp
接触规模
少且可预测
多且动态
数据结构
固定 / 填充
按活跃接触计算
复杂网格
扩展性较弱
更适合复杂几何
主要任务
移动 / 步态训练
操作 / 装配 / 抓取
关键平台
JAX · TPU · GPU
CUDA · NVIDIA GPU
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
05

## Slide 6
02
CONTACT PHYSICS / 接触保真度
“蹦床效应”来自软接触，“硬着陆”来自约束求解
S
MJX · 软接触
平滑、静态、训练友好
机器人脚 / 刚体
d < 0 → F ≈ k·d
允许微小穿透 · 罚函数 地面像微观弹簧，训练更平滑
H
MJWarp · 硬接触
动态、严格、验证友好
机器人脚 / 刚体
d = 0 → 瞬时冲量
严格非穿透 · 约束求解 冲击与振动更接近真实硬地面
摩擦模型
MJX：金字塔近似 → 可能出现方向性伪影
MJWarp：椭圆摩擦锥 → 粘滞—滑动过渡更连续
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
06

## Slide 7
02
ROOT CAUSE / 根本原因
动态分支与静态图，决定了接触处理方式
MJWarp · 每个线程可独立决策
检测接触
运行约束求解
跳过
接触 活跃？
是
否
LCP / 迭代求解 → 严格非穿透
MJX · 所有环境共享静态计算图
固定接触槽位
填充到最坏情况
连续罚函数
所有批次执行同一序列
接触为 0 也保留槽位
连续梯度更适合优化
复杂接触会引入填充开销
平滑力—位移关系 → 软接触
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
07

## Slide 8
03
HUMANOID / 人形机器人
用 MJX 训练，用 MJWarp 揭示真实世界会放大的问题
阶段 1
1
MJX 批量训练
数千并行环境 领域随机化 快速策略迭代
阶段 2
2
MJWarp 高保真验证
硬接触冲击 摩擦与滑移 不平坦地形
阶段 3
3
真实机器人部署
低速安全验证 传感器闭环 逐步放开边界
放行门槛
落脚冲击峰值
足端滑移距离
关节振荡 / 抖动
不同地面成功率
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
08

## Slide 9
04
COMPARISON / MJWarp vs PhysX
机器人原生的约束表达，对比通用引擎的工程成熟度
MJWarp
广义坐标 · 运动学树
关节按定义不可分离
PhysX 5
最大坐标 · 约束连接
TGS 降低高应力下的漂移
维度
MJWarp
PhysX 5 / Isaac
关节约束
运动学树严格保持
TGS 约束近似保持
接触 / 摩擦
硬接触 · 椭圆锥
稳定接触 · 棱锥近似
时间步长
较大步长仍稳定
常需更小子步
复杂场景生态
机器人学习优先
传感器 / USD / Omniverse 完整
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
09

## Slide 10
04
SELECTION / 引擎选型
先看任务形态，再看硬件与生态约束
任务 / 约束
MJX
MJWarp
PhysX
大规模人形 / 四足运动训练
灵巧手、抓取、复杂网格
精密装配 / 不平坦地形验证
Omniverse 大场景与传感器
端到端可微 / JAX 优化
TPU / Mac / 跨平台
● 首选倾向越强
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
10

## Slide 11
05
MJLAB / 能力路线
平台落地需要补齐八项工程能力
01
快速 CUDA 仿真
构建更强的 Isaac Lab 训练底座
02
执行器模型
电机、减速器与控制延迟更贴近实机
03
脚部碰撞模型
聚焦落脚冲击、摩擦与滑移
04
Warp → Newton
为 Isaac Lab 的新物理后端预留接口
05
物理保真度
建立 MJX / MJWarp / 实机一致性指标
06
训练检查点
可恢复、可回放、可跨后端复现
07
MuJoCo 内训练
缩短模型、策略与验证之间的距离
08
IRL 与重定向
人形奖励学习 → 双足动作迁移
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
11

## Slide 12
RECOMMENDATION / 建议
平台、物理、应用分层
用双试点验证 NVIDIA 仿真闭环
01
OpenUSD 统一场景
让资产、传感器与仿真数据跨阶段复用
02
双物理后端分工
PhysX 承接通用工程，MJWarp 承接高保真与并发
03
双应用试点
新型机器人零迁移训练 + 焊接机器人多物理场
下一步：以同一 OpenUSD 场景建立 Isaac Sim → MJWarp / MjLab → 实机回归基线
12

## Slide 13
A1
APPENDIX / NVIDIA 仿真平台
从 OpenUSD 场景描述到零迁移训练，形成一体化闭环
01
O
OpenUSD
统一场景描述 资产 · 材质 · 机器人
02
I
Isaac Sim
可视化与传感器 数字场景搭建
03
双
双物理后端
PhysX 通用仿真 → MJWarp 高保真
04
I
Isaac Lab / MjLab
GPU 高并发 强化学习训练
05
零
零迁移训练
复用场景与策略链路 面向真实机器人
1
统一场景
OpenUSD 作为资产与数据骨架
2
物理升级
保留 PhysX 工程能力，引入 MJWarp 接触保真度
3
训练闭环
Isaac Lab / MjLab 承接批量训练与策略复用
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
13

## Slide 14
A2
APPENDIX / 焊接与传动系统
焊接机器人、减速机与伺服电机：三类 GPU 仿真能力
D
NV Warp 多体动力学
机器人—减速机—伺服电机 传动链的高并发仿真
动力学 / 接触 / 摩擦 / 载荷
V
GPU 加速 3D 视觉
在 Isaac Sim 中批量生成 相机、深度与点云观测
工件定位 / 焊缝感知 / 视觉闭环
T
多体 + 热力学耦合
将机器人运动与焊接热场 放入统一 GPU 仿真流程
轨迹 / 动力学 / 热输入 / 温度场
统一数字样机闭环
OpenUSD
工件 / 机器人 / 场景
Isaac Sim
可视化 / 3D 视觉
NV Warp
机器人与传动链
GPU 热力学
焊接热场
MjLab
控制 / RL / 验证
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
14

## Slide 15
A3
APPENDIX / THERMAL SIMULATION
热仿真：从移动热源到温度场反演
∂T/∂t
= α∇²T + Q/(ρc)
Warp 的角色
GPU 并行温度更新
网格 / 网格单元积分
批量参数扫描
自动微分与反演
01
离散域
Grid / Mesh / NanoVDB 材料参数 k · ρ · c
02
热源与边界
移动热源 Q(x,t) 对流 · 辐射 · 定温
03
GPU 求解
Warp kernel / warp.fem 显式步进或线性求解
04
批量与反演
工艺参数扫描 梯度校准 / 优化
1
焊接热场
Goldak / 移动热源
2
伺服与减速机
损耗—温升—热漂移
3
逆问题
热参数辨识与工艺优化
能力边界：Warp 提供 GPU kernel、FEM 与自动微分；材料模型、热源模型和耦合策略仍需按场景实现。
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
15

## Slide 16
A4
APPENDIX / ELECTROMAGNETICS
电磁仿真：从 Maxwell 离散到磁场与力矩优化
路径 1 · FDTD / 自定义 Kernel
∂E/∂t ↔ ∇×H
交错网格
E / H 场
时间步进
curl 更新
边界处理
PML / 激励
适合：瞬态电磁波、规则网格、大批量设计点
路径 2 · warp.fem / Curl-Curl
∇×(μ⁻¹∇×A) = J
非结构网格
复杂几何
Nédélec 空间
curl 相容
稀疏求解
磁场 / 力
官方示例：2D magnetostatics · curl-curl formulation
1
伺服电机
磁场 / 力矩 / 参数优化
2
感应加热与焊接
电磁—热源耦合
3
传感器与执行器
场分布 / 灵敏度设计
能力边界：Warp 官方提供磁静力 FEM 示例；全波、频域、多材料与 PML 等能力需自行构建和验证。
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
16

## Slide 17
A5
APPENDIX / FINITE ELEMENT ANALYSIS
有限元分析：GPU 加速装配、求解与可微设计
01
G
Geometry
Grid / Mesh NanoVDB
02
F
Function Space
P / Q / S 标量与向量场
03
I
Integrate
线性 / 双线性形式 数值积分
04
S
Sparse System
BSR 矩阵 边界条件
05
S
Solve + Grad
CG / 迭代求解 自动微分
warp.fem 可直接覆盖的典型问题
扩散 / 对流
热传导与输运
弹性力学
应力、应变、变形
接触
非匹配网格接触
优化
弹性体形状优化
机器人结构应用
连杆与末端刚度
减速机壳体应力
热—结构耦合变形
轻量化 / 逆向设计
依据 NVIDIA Warp 文档：warp.fem 支持 PDE 的 Galerkin 离散、网格/函数空间、形式积分、稀疏系统与迭代求解。
MJLAB / PHYSICS BACKEND REVIEW
17